## Slide 1: 임베디드 SW엔지니어링 스마트 직무강좌
1회: 임베디드 시스템 개요

## Slide 2: 임베디드 시스템(Embedded System) 이란?
단일 제품이 아닌 시스템에 포함(내장)된 부분 시스템
컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어가 조합되어 특정한 목적을 수행하는 시스템

## Slide 3: 임베디드 소프트웨어
마이크로프로세서에 특정 기능을 수행하는 소프트웨어

## Slide 4: 임베디드 시스템의 특징
더 작고, 가볍고, 오래가는 배터리, 안정적 동작의 개발과 노력
경량화 최적화
멀티미디어 지원
네트워크 지원
실시간성
고신뢰성
저전력화
마이크로프로세서

## Slide 5: 임베디드 시스템의 구성
임베디드 HardWare | 임베디드 Software
마이크로프로세서 마이크로컨트롤러 메모리 센서 구동기 | 운영체제(OS) 디바이스 드라이버 어플리케이션 프로그램 네트워크 응용
HardWare
SoftWare

## Slide 6: 임베디드 시스템 개발 구조
임베디드 애플리케이션 개발
OS 포팅 / 디바이스 드라이버 개발
펌웨어 개발
하드웨어 개발
임베디드 소프트웨어
개발
임베디드 하드웨어
개발

## Slide 7
설계
시스템 용도 분석
시스템 통합
종료
소프트웨어 사양결정
하드웨어 사양결정
OS 사용 여부 및 OS 선정
프로세서, 메모리 및 주변장치 선정
개발 환경 선정
회로도 설계
시스템 소프트웨어 설계
PCB 설계
디바이스 드라이버 설계
하드웨어 조립
애플리케이션 설계
하드웨어 시험

## Slide 8: 오픈소스 하드웨어 플랫폼 자료 수집 수행 순서는?
오픈소스 하드웨어 플랫폼을 선정한다
하드웨어 구성도를 입수한다
회로도를 입수한다.
부품 리스트 및 데이터시트를 입수한다.
하드웨어 관련 표준 문서를 수집한다.
하드웨어 샘플을 입수한다.
입수 자료에 대해 형상 관리한다.

## Slide 9: 플랫폼이란?(IT분야에서)
기능을 제공하는 측과 그 기능을 사용하는 측이 만나는 장소

## Slide 10: 임베디드 플랫폼(Embedded Platforms)
원하는 기능을 쉽게 구현해 전자 제어 장치를 개발할 수 있도록 제공되는 하드웨어 보드와 소프트웨어 개발 환경
따라서
어떤 특정 기능을 하는 완성된 제품이 아니라
누구나 원하는 기능을 쉽게 구현해주는 기반

## Slide 11: 대표적인 오픈소스 플랫폼은?
아두이노
라즈베리파이
STM

## Slide 12: 마이크로프로세스와 마이크로컨트롤러란?
마이크로프로세서(MPU) | 마이크로컨트롤러(MCU)
CPU(연산, 제어장치, 레지스터)를 단일 칩으로 만든 반도체 마이크로프로세서 만을 동작할 수 없음(주변 하드웨어가 필요함) PC 등 범용 목적의 컴퓨터에 주로 사용 | CPU + 메모리(ROM, RAM) + 주변장치인터페이스(통신, AD/DA, Timer) 싱글 칩 마이크로 컴퓨터 임베디드 시스템 특별한 목적의 기기 제어용으로 주로 사용

## Slide 13: ARM계열이란?
- ARM(Advanced RISC Machine
RISC 구조를 가지는 32비트, 64비트의 프로세서 군을 부르 는 용어
특징
  동작 속도가 빠르다.
  내장된 주변장치가 많아 고성능이다.
  전력 소비가 작다.
ARM은 마이크로프로세스 코어를 설계해서 다른 제조사에 설계 내용을 IP(지적재산권)형태로 판매함

## Slide 14: ARM계열 프로세서들의 발전과전은 어떻게 구성되어 있나요?

## Slide 15: ARM계열 말고 다른 계열도 있나요?
ATMEL 사의 AV 시리즈
  Atmega128

## Slide 16: 아두이노
오픈소스 플랫폼 중에 가장 대중적인 보드
아두이노의 특징
  ATmega328 마이크로콘트롤러 사용
  매우 저렴해서 누구나 쉽게 구입할 수 있다.
  홈페이지를 통해 각종 정보와 개발 소프트웨어 무료제공

## Slide 17: 라즈베리 파이
라즈베리 파이(Raspberry Pi)의 특징
  초소형, 초저가의 임베디드 보드
  교육용 프로젝트의 일환으로 개발
  아두이노와 함께 가장 대중적인 보드(2017년 1,400만개 이상 팔림)
  운영체제(리눅스, 윈도우10) 포팅 가능

## Slide 18: 하드웨어 플랫폼 선정 후에 준비 사항은?
하드웨어 구성도를 입수한다.

## Slide 19: 회로도 입수 경로
인터넷 검색 자료
제작사 제공

## Slide 20: 회로도 입수 다음 과정은?
부품 리스트 및 데이터시트 입수

## Slide 21: 데이터시트(datasheet)
부품(전자부품 등), 하부시스템(전원공급장치 등), 소프트웨어 등의 성능, 특성 등을 모아놓은 문서

## Slide 22
하드웨어 관련 표준 문서 수집
하드웨어 샘플 입수
입수 자료에 대한 형상관리 진행